# Давление водяного пара при температурах выше 100°С

Температура, °С Давление пара Температура, °С Давление пара мм.рт.ст. атм. кг/см2 мм.рт.ст. атм. кг/см2 105 906,4 1,193 1,232 165,3 5320,00 7,000 7,233 110 1075,37 1,415 1,362 170 5961,66 7,844 8,106 111,7 1140,00 1,500 1,550 170,8 6080,00 8,000 8,266 115 1269,41 1,673 1,726 175,8 6840,00 9,000 9,300 120 1491,28 1,962 2,028 180 7546,39 9,929 10,260 120,6 1520,00 2,000 2,067 180,3 7600,00 10,000 10,333 127,8 1920,00 2,500 2,583 184 8360,00 11,000 11,366 130 2030,38 2,671 2,760 188 9120,00 12,000 12,400 133,9 2280,00 3,000 3,100 192 9880,00 13,000 13,433 139,2 2660,00 3,500 3,617 195 10519,73 14,000 14,303 140 2717,63 3,575 3,694 200 11688,96 15,380 15,892 144 3040,00 4,000 4,133 213 15200,00 20,000 20,666 148 3420,00 4,650 4,650 220 17390,00 22,881 23,644 150 3581,21 4,742 4,869 230 20926,40 27,535 28,452 152,2 3800,00 5,000 5,167 236,2 22800,00 30,000 30,999 159,2 4560,00 6,000 6,200 269,5 38000,00 50,000 51,667 160 4651,62 6,120 6,324 311,5 76000,00 100,000 103,333