Для туалета (отделка панелями стен + шкаф):

|  | Тип панели (или материала) | размер | Стоимость материалов за 1 шт. руб. | Кол-во,шт | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Панель белый глянец | 3*0,37 м | 300 | 4 | 1200 |
| 2 | Панель белый глянец | 2,7*0,25 м | 130 | 3 | 400 |
| 3 | Панель бежевая (нижняя) | 2,7*0,25 м | 130 | 6 | 800 |
| 4 | Панель светло-бежевая (верх) | 2,7*0,25 м | 130 | 18 | 2350 |
| 5 | Профиль «Внутренний угол» | 3м | 100 | 4 | 400 |
| 6 | Профиль П-образный | 3м | 100 | 4 | 400 |
| 7 | Профиль F-образный | 3м | 100 | 3 | 300 |
| 8 | Потолочный плинтус | 3м | 100 | 2 | 200 |
| 9 | Плинтус половой (дуб) | 3м | 100 | 2 | 200 |
| 10 | Профиль Н-образный (соединител.) | 3м | 100 | 4 | 400 |
| 11 | Брус 45*45*3м (сосна) | 3м | 100 | 14 | 1400 |
| 12 | Брус 20*45*3м (сосна) | 3м | 70 | 12 | 850 |
| 13 | Олифа или лак для бруса | 1шт |  |  | ~200 |
|  | Итого: |  |  |  | ~7 300 |

Профили для монтажа пластиковых панелей

Пластиковые профили обязательны для монтажа панелей из ПВХ, т.к. без их использования невозможна правильная отделка помещения. Так же пластиковые профили ещё называют: молдингами, погонажем, планками, аксессуарами, комплектующими. О том, какие бывают профили и для каких целей каждый из них предназначен, Вы узнаете из этой статьи.

Различают следующие типы профилей:

Профиль стартовый (начальный, П-образный) – закрывает торцевые грани панелей, может использоваться при примыкании панелей к дверным и оконным проемам.

F-образный профиль – служит для декоративного завершения торцевых элементов поверхности (оконные и дверные проемы, угловые соединения, стыки с другими материалами).

Профиль соединительный (профиль разъединительный, Н-образный профиль) – служит для соединения панелей друг с другом (наращивание длинны панелей).

Внешний угол – закрывает соединение панелей внешних (наружных) прямых углов.

Внутренний угол – закрывает соединение панелей во внутренних прямых углах.

Декоративный угол ПВХ (угол общестроительный универсальный) – служит для заделки внешних стыков панелей под прямым углом. В продаже можно встретить углы следующих размеров: 10×10, 15×15, 20×20, 25×25, 30×30, 40×40, 50×50 мм.

Универсальный угол – можно применять для заделки как внутренних, так и внешних углов. Можно согнуть под любым углом. Является универсальным декоративным решением.

Галтель (потолочный плинтус) – закрывает примыкание стеновых панелей к потолку, сглаживает переход от стены к потолку.

Угол внешний (наружный) для потолочного плинтуса - устанавливается в местах, где конфигурация стен образует выступы. Это колонны, балки, выступы.

Угол внутренний для потолочного плинтуса - устанавливается там, где конфигурация стен образует внутренние углы.

Соединительный элемент для потолочного плинтуса - применяется при отделке больших помещений, когда стандартной длины плинтуса 3 метра недостаточно.

# Text boxes

ТРУБЫ

Направление

укладки

Направление

укладки

10

Направление

укладки

30…40 см

150 см

2,8 м

~1,35 м

~0,88 м

9

8

2

~0,5 м

1

6

4

3

10

5

7

10

10

11

12

12

12

12

3

4